Ausschreibung

# Elektrische Dachflächenheizung

Vorbemerkung

Die elektrische Dachflächenheizung ist eine EVU-zustimmungspflichtige Direktheizung.

Um Dächer von Schneelasten zu befreien, wird die Wärme mittels Dünnbettheizmatten mit möglichst geringer zeitlicher Verzögerung gleichmäßig an die Dachoberfläche abgegeben. Die Dünnbettheizmatten sind für den Einbau in die Dachhaut bestimmt. Durch die oberflächennahe Verlegung benötigt die Direktheizung kurze Aufheizzeiten.

Die Dünnbettheizmatten bestehen aus Widerstandsheizleitung, welche mäanderförmig auf einem Glasfasergewebe fixiert ist. Um die Heizmatten mechanisch zu schützen und die Wärme gut zu verteilen werden sie unter die Dachfolie verlegt.

Die Optimale Heizleistung beträgt 250 bis 300 W/m²

Die Steuerung der Dachflächenheizung erfolgt entweder über einen elektronischen Eis- und Schneemelder oder über ein Doppelthermostat.

Die Errichtung der elektrischen Anlage muss der DIN VDE 0100 unterliegen.

Alle verwendeten Baustoffe müssen für Dachflächenheizungen geeignet sein.

# Dünnbettheizmatte

schutzisolierte Widerstandsheizleitung

mit PVC-Außenmantel fixiert auf Glasfasergewebe

konfektioniert mit 2 Anschlussleitungen

je 3 m lang (verlängerbar)

Standardbreiten: 50 cm/100 cm, auch in anderen Breiten oder als Sonderform lieferbar

Spannung:		230 V ~

Heizleistung:		250 – 300 W/m²

Heizleiterdurchmesser:	2,5 mm

Breite:	......................

Länge:	......................

Typ:	252DH-BreiteLänge in cm (bei 250 Watt/m²)

302DH-BreiteLänge in cm (bei 300 Watt/m²)

Projektbezogene Fertigung:

Fläche:				€/m²		€

komplett liefern

# Kaltleiterüberlänge

Flexible Anschlussleitung mit PVC-Außenmantel

1 x 1,00 mm²

Typ:	Anschlussleitung DH

Länge:				€/m		€

komplett liefern

# Verbindungs-Set für Kaltleiterverlängerung

Verbindungsmaterial für flexible Anschlussleitung 1 x 1,00 mm²

Typ:	Verbindungs-Set KL DH

Anzahl:				€/St.		€

komplett liefern

# Doppelthermostat

Temperaturregler mit Kapillarsystem

Kontakt: 1 Öffner, 1 Schließer

Für Außen- und Innenmontage

Farbe: grau (Unterteil RAL 7016, Oberteil RAL 7035)

Einstellbereich:	- 10 ... + 40 °C/- 10 ... + 40 °C

Schaltleistung:	2 kW

Schaltstrom:	15 (4) A

Betriebsspannung:	24 - 250 V ~

Schutzart:	IP 65

Schutzklasse:	I

Typ:	REG-JET 32

Anzahl:				€/St.		€

komplett liefern

# Elektronischer Eis- und Schneemelder

Elektronischer Eis- und Schneemelder

Das Mess- und Steuersystem macht sich das

Verhalten eines PTC zunutze, der die für die

Feuchteerfassung häufig verwendeten metallischen

Elektroden ersetzt. Metallische Elektroden können

verschmutzen, korrodieren oder von außen durch

metallische Gegenstände kurzgeschlossen werden,

kurz: sie bedürfen der Wartung. Die Stromaufnahme

eines PTC wird nicht nur durch die Umgebungstemperatur,

sondern in sehr starkem Maße von der Tatsache beeinflusst,

ob die Umgebung trocken oder nass ist. Wenn sich der

Temperatursensor innerhalb des eingestellten „kritischen“

Temperaturbereiches befindet, wird eine kleine Steuer-

Heizleistung des Mess-PTC freigegeben. Nach einer kurzen

„Wartezeit“ erkennt der Sensor aufgrund seiner Strom-

aufnahme, ob die Umgebung trocken oder nass ist.

Evtl. vorhandener Schnee ist innerhalb dieser Zeit aufgetaut.

Wenn Feuchte erkannt wird, schaltet die Heizeinrichtung ein.

Die Heizung wird frühestens nach Ablauf der eingestellten

„Mindestheizzeit“ abgeschaltet. Ist keine Feuchte vorhanden,

wird die Steuer-Heizleistung des Mess-PTC wieder

abgeschaltet.

Einbau in Verteilung

Anschlussspannung: 	230V AC 50Hz

Leistungsaufnahme:	ca.10 VA

Schutzklasse: 	II nach entsprechendem Einbau

Schutzart: 	IP 20

Fühlereingänge:	2

Typ:	REG-1773

Anzahl:				€/St.		€

komplett liefern

# Feuchte- und Temperaturfühler

Feuchte- und Temperaturfühler für Dachrinnen-

und -flächenheizungen

In einem Kunststoffgehäuse sind thermisch

voneinander entkoppelte Fühlerbereiche

angeordnet, die auf der Oberfläche komplett

vergossen sind. Im Messbereich 1 liegt

oberflächennah ein PTC, im Messbereich 2

ein NTC-Temperatursensor.

Typ:	REG-3351

Anzahl:				€/St.		€

komplett liefern